## Slide 1: Tipos de materiales y normas de dibujo técnico
Especialidad Mecánica Industrial
Plan Común
Módulo Lectura de Manuales y Planos

## Slide 2: TEMAS
Termoplásticos
Termoestables
Elastómeros
Cerámicos
Metálicos
TEMA
N°1
TIPOS DE MATERIALES
TEMA
N°2
TIPOS DE MECANIZADOS
Con desprendimiento de material
Sin desprendimiento de material
Tolerancia de rugosidad
Simbología básica
tolerancia
TEMA
N°3
CALIDAD SUPERFICIAL
TEMA
N°4
SIMBOLOGÍA DE MECANIZADO Y CALIDAD SUPERFICIAL

## Slide 3: TEMA N°1 TIPOS DE MATERIALES
Fuente:https://www.caracteristicas.co/acero/

## Slide 4: EJEMPLOS DE MATERIALES
Tabla 1. Materiales Termoplásticos
NOMBRE COMERCIAL | IMAGEN
Teflón | 
Nailon | 
pvc | 
kevlar | 
NOMBRE COMERCIAL | IMAGEN
Poliuretano | 
Melamina | 
Resina de Poliéster | 
Tabla 2. Materiales Termoestables

## Slide 5: EJEMPLOS DE MATERIALES
NOMBRE COMERCIAL | IMAGEN
Cauchos | 
Siliconas | 
NOMBRE COMERCIAL | IMAGEN
Carburos | 
Ladrillos | 
Tabla 3. Materiales Elastómero
Tabla 4. Materiales Cerámicos

## Slide 6: CLASIFICACIÓN DE ACERO SEGÚN NORMA DIN
Esta clasificación puede ser en base a su comportamiento físico o por su composición química.
en el caso de identificarse por su comportamiento físico se usa la sigla St, el cual indica la resistencia mínima a la tracción. ejemplo St 72, que corresponde a 706 (Mpa) como se muestra en la tabla.
E | A | St | 72 | .6 | U
Letra característica para el proceso de fundición | Letra característica para las propiedades originadas por el proceso de fundición o transformación | Símbolo característico de resistencia a la tracción ("St") | Resistencia mínima a la tracción en kp/mm2 | Cifra característica para especificar cuáles son las propiedades o ensayos mecánicos están garantizados | Letra característica para especificar el estado de tratamiento y/o su resultado

## Slide 7: CLASIFICACIÓN DE ACERO SEGÚN NORMA DIN
B: Bessemer E: eléctrico J: eléctrico por inducción LE: eléctrico por arco M: Siemens PP: Pudelado SS: Soldable T: Thomas TI: Al crisol W: Convertido | A: Resistencia al envejecimiento G: Gran contenido de fósforo y/o azufre H: Semi calmada K: Poco contenido de fósforo y/o azufre L: Resistente al agrietamiento por álcalis P: soldable por presión Q: Recalcable en frío R: Calmado +S soldable por fusión U: Efervescente Z: Estirable |  |  | Sin marca: Doblado solo una vez por colada .1: Fluencia .2: Doblado .3: Resiliencia .4: Fluencia u doblado .5: Resiliencia .6: Fluencia y resiliencia .7: Fluencia dobladura y resiliencia .8: Resistencia térmica y a la fatiga | A: Revenido B: mejor mecanibilidad E: Cementado G: Recocido blando H: templado K Deformación en frio N: Recocido Normal NT: Nitrurado S: Recocido eliminador de tensiones U: no tratado V bonificado HF: Templado superficial a la llama y por inducción

## Slide 8: CLASIFICACIÓN DE ACERO SEGÚN NORMA DIN
Considerar para aceros al carbono sin alear y en base a su composición química, el símbolo es una letra C y el número siguiente es su porcentaje de carbono, ejemplo C15, es decir, acero al carbono con 0,15% C.
E | A | C | 15 | .6 | U
Letra característica para el proceso de fundición | Letra característica para las propiedades originadas por el proceso de fundición o transformación | Símbolo característico ("C") | Cifra característica del contenido de carbono | Cifra característica para especificar cuáles son las propiedades o ensayos mecánicos están garantizados | Letra característica para especificar el estado de tratamiento y/o su resultado

## Slide 9: TEMA N°2 TIPOS DE MECANIZADO
Fuente: https://secuenciainicial.top/hierro/hierro-forjado/

## Slide 10: TIPOS DE MECANIZADO
Extrusión
Laminado
Forjado
Torneado
Fresado
Taladrado
PROCESOS DE MECANIZADOS
Sin desprendimiento de material
Con desprendimiento de material

## Slide 11: TIPOS DE MECANIZADO
PROCESOS SIN DESPRENDIMIENTO DEL MATERIAL | DESCRIPCIÓN
Extrusión | En este proceso se coloca el material base dentro de un contenedor y se fuerza a salir a través de un dado, mediante la presión aplicada a través de un cilindro hidráulico.
Laminado | Mediante este proceso se logra reducir el espesor de una pieza. (Este proceso se parece mucho al proceso en el que el pan se hace pasar a través de una máquina para adelgazar la masa). Para lograr esta reducción de espesor el material es obligado a pasar por dos rodillos, o más.
Forjado | En este proceso la pieza de trabajo básica es llevada a su forma final a través de fuerzas de compresión, la que es aplicada a través de prensas, matrices y otras herramientas. Puede ser un proceso manual o a través de máquinas.

## Slide 12: TIPOS DE MECANIZADO
PROCESOS CON DESPRENDIMIENTO DEL MATERIAL | DESCRIPCIÓN
Torneado | Normalmente es un proceso que se utiliza para producir piezas cilíndricas, a partir de materiales que han sido producidos a través de otros procesos (Laminado, forjado) en este proceso la pieza es puesta en una máquina llamada torno, la que comienza a girar y a través de una herramienta de corte se desprende material para dar la forma deseada. Fuente elaboración propia.
Fresado | Este proceso de fabricación con remoción de material, se utiliza una máquina llamada fresadora, en la cual se pueden conseguir piezas como engranajes, y realizar tareas como planeado, división de caras entre otras
Taladrado | Es un proceso en el que básicamente se crean agujeros en las piezas que se quiere mecanizar, utilizando una herramienta de corte llamada broca.
Rectificados | Es un proceso en el que se busca mejorar la calidad superficial de las piezas, generalmente este proceso se utiliza en la etapa final, la máquina es conocida como rectificadora, y se utiliza una muela abrasiva. Es un proceso de mucha precisión.

## Slide 13: TEMA N°3 CALIDAD SUPERFICIAL
Fuente: https://ejemplosde.com.mx/ejemplos-de-rugosidad

## Slide 14: TABLAS DE RUGOSIDAD Y GRADO CALIDAD SUPERFICIAL
VALOR DE RUGOSIDAD Ra | GRADO DE RUGOSIDAD
50 | N12
25 | N11
12.5 | N10
6.3 | N9
3.2 | N8
1.6 | N7
0.8 | N6
0.4 | N5
0.2 | N4
0.1 | N3
0.05 | N2
0.025 | N1
PROCESO | VALOR DE RUGOSIDAD Ra |  | GRADO DE RUGOSIDAD | 
 | Alcanzable | Normal | Alcanzable | Normal
Oxicorte | 50-6.3 | 25-12.5 | N12-N9 | N11-N10
Limado | 25-04 | 12.5-1.6 | N11-N5 | N10-N7
Taladrado | 12.5-0.8 | 6.3-1.6 | N10-N6 | N9-N7
Fresado | 25-0.20 | 6.3-0.8 | N11-N4 | N9-N6
Torneado | 25-0.025 | 6.3-0.4 | N11-N1 | N9-N5
Rectificado | 3.2-0.05 | 0.8-0.2 | N8-N2 | N6-N4
Alisado | 1.6-0.025 | 0.8-0.1 | N7-N1 | N6-N3
Bruñido | 0.8-0.025 | 0.4-0.1 | N6-N1 | N5-N3
Lapeado | 0.8-0.025 | 0.4-0.05 | N6-N1 | N5-N1

## Slide 15: TEMA N°4 SIMBOLOGÍA DE MECANIZADO Y CALIDAD SUPERFICIAL
Fuente: https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/blog/docentes/trabajos/47476_189133.pdf

## Slide 16: SIMBOLOGÍA
 | El número de calidad de la rugosidad que se define por la letra N seguida de una cifra. Corresponde al valor de la rugosidad.
 | Se indica el proceso de fabricación con el que se quiere alcanzar la terminación solicitada, torneado, fresado, rectificado, etc.
 | Se indica la tolerancia de mecanizado, podrá decirse que es la cantidad de material a eliminar durante el proceso.
 | Se especifican los perfiles de rugosidad, ondulación y estructura con los datos técnicos necesarios.
 | Se definen las formas u orientación de los surcos superficiales.

## Slide 17: SIMBOLOGÍA
Conocer la calidad superficial que se alcanza a partir de cierto procesos mecanizados, es vital para realizar un adecuada selección del proceso por el cual se realizará la fabricación. En la tabla siguiente. Se puede visualizar el proceso y la rugosidad con que queda el producto.
PROCESOS | Rugosidad micras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 0,025 | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,8 | 1,6 | 3 | 6 | 12 | 16 | 20 | 25
Oxicorte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Limado, torneado y fresado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Taladrado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Cepillado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Brochado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Pulido |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Rectificado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Bruñido |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Lapeado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 18: SIMBOLOGÍA TOLERANCIA
2
3
4
5
6
1
1. La flecha apunta al control geométrico.
2. Se especifica el símbolo de control geométrico.
3. Si el control es una tolerancia diametral, entonces el símbolo es diámetro.
4. Corresponde a longitud de tolerancia.
5. Condición del material.
6. Datos específicos.

## Slide 19
TOLERANCIAS | CARACTERÍSTICAS | SÍMBOLO | APLICACIÓN
Forma | Rectitud |  | 
 | Planitud |  | 
 | Redondez |  | 

## Slide 20
TOLERANCIAS | CARACTERÍSTICAS | SÍMBOLO | APLICACIÓN
Forma | Cilindricidad |  | 
 | Perfil de la línea |  | 
 | Perfil de una superficie |  |