## Slide 1
  En estos documentos se utilizarán de manera inclusiva términos como: el estudiante, el docente, el compañero u otras palabras equivalentes y sus respectivos plurales, es decir, con ellas, se hace referencia tanto a hombres como a mujeres.
MÓDULO 5
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS

## Slide 2
ACTIVIDAD 2
MANEJO Y USO DEL
MULTÍMETRO

## Slide 3
OA6. Reemplazar y probar sistemas eléctricos y electrónicos de los vehículos automotrices, tales como sistemas de carga, de arranque, de encendido, de alumbrado y señalización, de cierre centralizado, según indicaciones del fabricante y estándares internacionales.
OBJETIVO DE APRENDIZAJE
MÓDULO Mantenimiento de Sistemas Eléctricos y Electrónicos

## Slide 4
Actividad 2| 2
MÓDULO Mantenimiento de Sistemas Eléctricos y Electrónicos
RECORDEMOS
¿QUÉ APRENDIMOS LA ACTIVIDAD ANTERIOR?
CONCEPTOS BÁSICOS DE ELECTRICIDAD
1 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
Aprendimos los conceptos de corriente alterna y corriente continua. ¿Qué son y en qué se diferencian?
1
Diferenciamos los conceptos de voltaje, amperaje y resistencia. ¿Cómo los definirías?
2

## Slide 5
ANTES DE COMENZAR
¿Conocen este instrumento?
¡Compartan experiencias con sus compañeros!
ALGUNAS PREGUNTAS
¿Para qué se ocupa?
MULTÍMETRO
2 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
¿Cuáles son sus características?
Actividad 2| 2
MÓDULO Mantenimiento de Sistemas Eléctricos y Electrónicos

## Slide 6
3 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
Actividad 2| 2
MÓDULO Mantenimiento de Sistemas Eléctricos y Electrónicos
Aprenderás las partes de un multímetro.
Aprenderás el uso y manejo de un multímetro.
Medirás voltaje, amperaje y resistencia de diferentes circuitos y baterías eléctricas, utilizando un multímetro.
1
2
3
Al término de la actividad estarás en condiciones de:
MENÚ DE LA ACTIVIDAD
MANEJO Y USO DEL MULTÍMETRO

## Slide 7
Es un dispositivo que se ocupa para medir diferentes sistemas eléctricos o electrónicos. Regularmente, este instrumento se puede llamar multímetro, multitester, polímetro tester o tester.
Es un instrumento que nos permite tomar variadas lecturas de magnitudes y unidades diferentes dentro del ámbito eléctrico tales como :
Medición de Resistencias (Ω ohms)
Medición de Tensión (Volts V) en CC y AC
Medición de Intensidad (Amperios Ah) en CC y AC
DEFINICIÓN
¿QUÉ ES UN MULTÍMETRO?
Actividad 2| 2
4 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
MÓDULO Mantenimiento de Sistemas Eléctricos y Electrónicos

## Slide 8
DEFINICIÓN
CARÁCTERÍSTICAS Y CUIDADOS DEL MULTÍMETRO
MÓDULO Mantenimiento de Sistemas Eléctricos y Electrónicos
Actividad 6| 2
5 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
Es un instrumento de medición, por ende, debe ser tratado como tal. No se debe golpear ni utilizar de forma indebida.
Debemos verificar el tipo de magnitud a medir antes de conectar el multímetro.
No tocar las puntas de medición ya que podemos alterar el valor obtenido.
Desconectar Siempre la fuente de energía (batería o energía base) cuando se mide resistencia.
Se debe respetar la escala correspondiente para realizar una medición, ya que de lo contrario podemos obtener valores erróneos o causar daños al equipo ( El multímetro posee un sistema de seguridad).
Tener cuidado al medir amperaje, ya que la cantidad de corriente puede ser excesiva para el equipo y puede ser dañado.
Contiene una batería de 9 Volts o pilas del tipo AA/AAA. Estas se deben reemplazar apenas los números no sean visibles en la pantalla.

## Slide 9
COMPONENTES DE UN MULTÍMETRO
MÓDULO Mantenimiento de Sistemas Eléctricos y Electrónicos
Actividad 6| 2
6 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
DISPLAY
TERMINAL
AMPERÍMETRO (Ah)
TERMINAL
VOLTS/OHMNIOS
SELECTOR
TERMINAL COMÚN
NEGATIVO

## Slide 10
MÓDULO Mantenimiento de Sistemas Eléctricos y Electrónicos
Actividad 6| 2
7 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
RESISTENCIA (Ω)
VOLTAJE (CA)
COMPONENTES DE UN MULTÍMETRO
VOLTAJE (CC)
INTENSIDAD Ah (CC)

## Slide 11
Medición de Resistencias (Ω)
La escala de medición de las resistencias es Ohm (Ω) y podremos medir las resistencias en diferentes escalas de ohmios.
Pueden ser expresadas en diferentes escalas a través del mustitester : Kilo (Ω) / Mega (Ω)
Medición de Intensidad Corriente Alterna (CA)
Mide la intensidad del dispositivo a medir en circuitos de corriente alterna en unidad de amperios (Ah)
Medidor de intensidad en Corriente Continua (CC)
Mide la intensidad de los dispositivos a medir en circuitos de corriente continua en amperios (Ah)
Todas estas mediciones de Corriente en unidad de Amperios (Ah) pueden ser expresadas en diferentes escalas a través del multitester.
COMPONENTES DE UN MULTÍMETRO
Actividad 2| 2
8 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
MÓDULO Mantenimiento de Sistemas Eléctricos y Electrónicos
1
2
COMPONENTES DE UN MULTÍMETRO

## Slide 12
Medidor de Tensión (CC) : Medición de Tensión en unidad de Volt (Voltaje) la cual puede ser expresada en diferentes escalas del multitester.
Esta sección se usa para medir la tensión continua en voltios.
Medidor de Tensión de voltaje (CA) :
COMPONENTES DE UN MULTÍMETRO
Actividad 2| 2
9 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
MÓDULO Mantenimiento de Sistemas Eléctricos y Electrónicos
3
COMPONENTES DE UN MULTÍMETRO
Medidor de Tensión (cc): Medición de Tensión en unidad de Volt (voltaje) la cual puede ser expresada en diferentes escalas del multitester.
Esta sección se usa para medir la tensión continua en voltios
Medidor de Tensión de voltaje (CA): Medición de Tensión en unidades de Volt (voltaje) la cual puede ser expresada en diferentes escalas del multitester.
Esta sección se usa para medir la tensión Alterna en voltios
Todas estas mediciones de Tensión eléctrica (voltaje; Volt) pueden ser expresadas en diferentes escalas a través del multitester.

## Slide 13
MÓDULO Mantenimiento de Sistemas Eléctricos y Electrónicos
Actividad 2| 2
11 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
¡Investiga en internet
ocupando tu celular!
¡Comparte tus respuestas!
¿Cuántos tipos de multímetros existes?
¿Qué elementos de seguridad debes ocupar para manipular un multímetro?
REFLEXIONEMOS
HAGAMOS UNA PAUSA

## Slide 14
MÓDULO Mantenimiento de Sistemas Eléctricos y Electrónicos
Actividad 2| 2
La tensión se mide con el selector del multímetro en unidad de medición de voltaje y se conecta en paralelo a los dos puntos donde se desea medir la tensión.
El terminal positivo del voltímetro se conecta al terminal positivo de la tensión.
Si la conexión se realiza al revés, la medida es de signo negativo.
12 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
DEFINICIÓN
¿CÓMO SE MIDE EL VOLTAJE EN UN MULTÍMETRO?

## Slide 15
MÓDULO Mantenimiento de Sistemas Eléctricos y Electrónicos
Actividad 6| 2
13 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
DEFINICIÓN
¿CÓMO SE MIDE LA RESISTENCIA EN UN MULTÍMETRO?
La resistencia se mide con un óhmetro, y se conecta entre los dos extremos de la resistencia a medir, estando está desconectada del circuito eléctrico.
Siempre se debe desconectar la fuente de energía (batería o energía base), para poder medir resistencia sin tensión en el sistema o circuito.

## Slide 16
MÓDULO Mantenimiento de Sistemas Eléctricos y Electrónicos
Actividad 6| 2
14 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
DEFINICIÓN
¿CÓMO SE MIDE EL AMPERAJE EN UN MULTÍMETRO?
Para medir corriente directa se utiliza el multímetro en el selector en amperímetro en la unidad (amperios)
en CC.
Se revisa que los cables rojo y negro estén conectados correctamente y la medición se realiza en Serie, es decir, se mide la intensidad de corriente consumida por un circuito.
(Además, si no tenemos identificada el valor de la magnitud de la corriente a medir, debemos elegir la escala mas grande).

## Slide 17
MÓDULO Mantenimiento de Sistemas Eléctricos y Electrónicos
Actividad 6| 2
Junto con tu compañero, contesten las siguientes preguntas:
Observen el selector. ¿Cómo conectan el multímetro para la medición de voltaje?
Compartamos nuestras respuestas.
12 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
¿TRABAJEMOS EN PAREJA?

## Slide 18
MÓDULO Mantenimiento de Sistemas Eléctricos y Electrónicos
Actividad 6| 2
Observen el selector:
¿Cómo conectan el multímetro para la medir amperaje?
Compartamos nuestras respuestas.
12 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
¿TRABAJEMOS EN PAREJA?

## Slide 19
¿CUÁNTO APRENDIMOS?
MANEJO Y USO DEL MULTÍMETRO
¡Ahora realizaremos una actividad que resume todo lo que hemos visto! ¡Atentos!
REVISEMOS
18 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
2

## Slide 20
ANTES DE COMENZAR LA ACTIVIDAD:
¡ATENCIÓN!
MATERIALES INFLAMABLES: Tener máxima precaución al momento de manipular o extraer el combustible de los sistemas del vehículo (bomba combustible, mangueras de inyección, etc).
PROTECCIÓN OBLIGATORIA DE LA VISTA: Se utilizarán antiparras siempre que exista riesgo de proyección de partículas a los ojos. (aceites, líquidos refrigerantes y de freno, virutas del disco de freno, uso de circuitos eléctricos, etc).
PROTECCIÓN OBLIGATORIA DE LOS PIES: Uso obligatorio de zapatos de seguridad al entrar al taller o laboratorio, en casos que exista riesgo de caídas de objetos pesados.
Manipular herramientas cuidadosamente.
Asegurar la integridad física propia y del grupo de trabajo.
Circular solo por las zonas de seguridad demarcadas.
Toda actividad debe desarrollarse bajo supervisión de la persona a cargo del taller o laboratorio.
PROTECCIÓN OBLIGATORIA DE LAS MANOS: Se utilizarán siempre guantes de protección cuando se manipulen cualquier tipo de fluidos, en uso de herramientas e intervención del motor, desarme de partes y trabajo en sistemas eléctricos.
¡Atención!

## Slide 21
ACTIVIDAD PRÁCTICA
2
19 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
¡PRACTIQUEMOS!
MANEJO Y USO DEL MULTÍMETRO
Ahora realizaremos una actividad práctica.
Te sugerimos seguir las instrucciones que van
Adjuntas en la guía que el profesor te entregará.

## Slide 22
19 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
TICKET DE SALIDA
ANTES DE TERMINAR:
MANEJO Y USO DEL MULTÍMETRO
¡No olvides contestar la Autoevaluación y entregar el Ticket de Salida!
¡Hasta la próxima!