## Slide 1
OLEOHIDRÁULICA
BÁSICA 2014
A D O T E C 2 0 1 4
Unidad 2
Componentes 3
MOB UNIDAD 2 PPT 3

## Slide 2
UNIDAD 2
COMPONENTES
Objetivo:
Identificar las secciones que conforman
un sistema oleohidráulico básico y sus
respectivos componentes .
OLEOHIDRÁULICA BÁSICA

## Slide 3
OLEOHIDRÁULICA BÁSICA
Unidad 2 - Componentes
Se trabaja en el siguiente orden:
Secciones de un Sistema Oleohidráulico.
Sección de Generación.
Sección de Control.
Sección de Actuadora.
Accesorios, Uniones y Líneas.
Fluidos Oleohidráulicos.

## Slide 4
OLEOHIDRÁULICA BÁSICA
UNIDAD 2
COMPONENTES 1
SECCIONES DE UN SISTEMA OLEOHIDRÁULICO

## Slide 5
Unidad 2
SECCIÓN CONTROL
OLEOHIDRÁULICA BÁSICA

## Slide 6
SECCIÓN CONTROL:
VER VIDEO N°1 SECCIÓN CONTROL
OLEOHIDRÁULICA BÁSICA

## Slide 7
Una vez que gracias a la bomba, se ha introducido el fluido al sistema hidráulico, se necesita una serie de componentes para:
Dirigir el flujo por las distintas líneas en uno u otro sentido.
Regular en las distintas líneas del sistemas el caudal y la presión.
Sección Control - Componentes.
Estos componentes son las válvulas.
OLEOHIDRÁULICA BÁSICA

## Slide 8
Las válvulas, según su función se dividen en dos grandes grupos,
¿Qué nombre cree usted que recibe el grupo de válvulas que dirige la dirección en que circula el fluido?
¿Qué nombre cree usted que reciben las válvulas que regulan tanto la presión como el caudal de una línea hidráulica?
OLEOHIDRÁULICA BÁSICA
?
El siguiente esquema presenta los nombres que reciben las válvulas de estos dos grupos.
Sección Control – Componentes.

## Slide 9
VÁLVULAS
1° GRUPO CONTROL DIRECCIONAL
2° GRUPO
REGULADORAS
CONTROLAR LA DIRECCION DEL FLUJO
DE PRESIÓN
DE CAUDAL
REGULAR O ALIVIAR LA PRESIÓN DEL SISTEMA
REGULAR EL CAUDAL DEL SISTEMA
OLEOHIDRÁULICA BÁSICA
Sección Control - Componentes.

## Slide 10
  Válvulas de control
  Válvulas reguladoras
OLEOHIDRÁULICA BÁSICA
Sección Control - Componentes.

## Slide 11
Sección de Control . Componentes
CONTROL
OLEOHIDRÁULICA BÁSICA

## Slide 12
Una de las válvulas muy utilizadas en los sistemas oleohidráulicos recibe el nombre de válvula antirretorno (o válvula check).
A partir del nombre que recibe esta válvula ¿Cuál piensa usted que es su función?
Válvulas de control direccional.
OLEOHIDRÁULICA BÁSICA
Una válvula antirretorno o check es una válvula de control direccional que permite el paso libre del aceite en una dirección y lo bloquea en la otra.
Ejemplo de su construcción:
?

## Slide 13
Una válvula antirretorno es una válvula direccional:
De una vía
No requiere de un accionamiento externo.
Representación Gráfica
OLEOHIDRÁULICA BÁSICA
Válvulas de control direccional.

## Slide 14
Las válvulas de control direccional son las que comandan los actuadores de una máquina o equipo, función que desempeñan abriendo y cerrando el paso, para dirigir en un sentido u otro el fluido controlando la dirección del caudal que comandan los actuadores.
OLEOHIDRÁULICA BÁSICA
Válvulas de control direccional.

## Slide 15
Válvulas de dos vías o más:
Este tipo de válvulas es el componente que comanda los movimientos del actuador, o sea es el que regula que un cilindro se extienda o se retraiga, que un motor gire o se detenga.
Esta función la realizan dando paso al fluido por las distintas vías, o pasos de fluido, que tienen según su construcción. Para cambiar la dirección del fluido requieren de una orden o acción de quien opera el equipo.
OLEOHIDRÁULICA BÁSICA
Válvulas de control direccional.

## Slide 16
Esta válvula se conecta en la línea de presión, la línea de retorno y a las líneas alternas del actuador .
OLEOHIDRÁULICA BÁSICA
Válvulas de control direccional.
Ubicación de una válvula de control direccional

## Slide 17
Esta válvula se conecta en la línea de presión, la línea de retorno y a las líneas alternas o de trabajo del actuador .
Ubicación de una válvula de control direccional
OLEOHIDRÁULICA BÁSICA
Válvulas de control direccional.

## Slide 18
OLEOHIDRÁULICA BÁSICA
Válvulas de control direccional.
?
¿Qué tipo de válvulas de control son las que aparecen en las figuras?
R: Son válvulas de control direccional de accionamiento manual y eléctrico, algunas se presentan en forma individual y otras agrupadas en bloques de 2, 4 ó 6 cuerpos , estos grupos de válvulas se conocen como block de válvulas.

## Slide 19
Para que un cilindro se extienda, se requiere que ingrese fluido con presión en su cuerpo y para que se retraiga el fluido tiene que devolverse al depósito por las líneas hidráulicas, pasando por la válvula de control direccional que lo acciona.
En la válvula, el ingreso o salida del fluido siempre es por las distintas vías o puertos que tiene el cuerpo de la válvula.
Cuando la válvula cambia su posición cambia también los “caminos” que utilizará el fluido para su circulación, ya que cierra algunas vías y abre otras.
OLEOHIDRÁULICA BÁSICA
Válvulas de control direccional.
Cuerpo de la válvula
Puerto o Vía

## Slide 20
OLEOHIDRÁULICA BÁSICA
Las válvulas de control direccional, por su construcción, se les llama también de carrete o corredera. Esto debido a que poseen un carrete móvil que se desplaza linealmente dentro del cuerpo de la válvula.
Al desplazarse el carrete abre o cierra “caminos”, llamados vías o puertos del cuerpo de la válvula.
Composición y Funcionamiento de una válvulas de control direccional.
Carrete o spool de la válvula
Obs: Al carrete o corredera,
se le llama también spool,
que es su traducción al inglés.

## Slide 21
OLEOHIDRÁULICA BÁSICA
Algunas válvulas de carrete se desplazan en un sentido por una palanca o accionador de otro tipo, y en el otro por la acción de un resorte alojado en su interior.
Cuando se suelta la palanca, el resorte fuerza el carrete de nuevo en la posición inicial.
Este tipo de válvula hidráulica normalmente se utiliza para activar un motor hidráulico unidireccional, o un cilindro actuador.
También podría ser utilizada para conectar o desconectar la presión de suministro a una parte de otro circuito dentro del sistema hidráulico.
Composición y Funcionamiento de una válvulas de control direccional.
Resorte recuperador

## Slide 22
OLEOHIDRÁULICA BÁSICA
Una válvula hidráulica de cuatro vías o puertos, tiene en el cuerpo de la válvula cuatro orificios, dos de entrada del fluido y dos de salida del fluido. Debido a ésto, si ella está comandando un cilindro actuador , puede enviar el fluido a un lado de éste, a la vez que simultáneamente abre un camino de vuelta del fluido que se encuentra en el otro lado al depósito.
Construcción y funcionamiento de una válvulas de control direccional.

## Slide 23
OLEOHIDRÁULICA BÁSICA
Construcción y funcionamiento de una válvulas de control direccional.
En estas figuras se puede apreciar las tres posiciones de una válvula de 4 vías y 3 posiciones.

## Slide 24
Para su identificación debemos considerar:
OLEOHIDRÁULICA BÁSICA
Simbología de válvulas de control direccional.

## Slide 25
Para su identificación debemos considerar:
1
2
1
2
3
OLEOHIDRÁULICA BÁSICA
Simbología de válvulas de control direccional.

## Slide 26
4 LÍNEAS o VÍAS
Representación Gráfica
3 POSICIONES
OLEOHIDRÁULICA BÁSICA
Simbología de válvulas de control direccional.

## Slide 27
OLEOHIDRÁULICA BÁSICA
Simbología de válvulas de control direccional.
?
Identifique cada una de las siguientes válvulas, según su representación gráfica.

## Slide 28
Sección de Control.
El centro de la válvula o posición central es la que define cómo circulará el fluido cuando la válvula se encuentre en la posición neutro.
OLEOHIDRÁULICA BÁSICA

## Slide 29
A – B = Conexiones al actuador ( Línea Alternas )
P = Conexión a la BOMBA ( Línea de Presión )
T = Conexión al Tanque ( Línea de Retorno )
Representación Gráfica
OLEOHIDRÁULICA BÁSICA
Simbología de válvulas de control direccional.
Observación: En inglés bomba se dice Pumb, por esta razón se utiliza letra P para denominar la conexión a la bomba. El estanque se dice Tank, por esa razón se utiliza la letra T para su conexión.

## Slide 30
Válvulas de control direccional 4/2 y 4/3.
VER VIDEO N°2 VALVULAS
OLEOHIDRÁULICA BÁSICA

## Slide 31
A – B = Conexiones al actuador ( Línea Alternas )
Sección de Control.
P = Conexión a la BOMBA ( Línea de Presión )
T = Conexión al Tanque ( Línea de Retorno )
OLEOHIDRÁULICA BÁSICA

## Slide 32
OLEOHIDRÁULICA BÁSICA
Accionamientos de válvulas.

## Slide 33
Accionamiento de válvulas.
Reciben el nombre de electro válvula o válvula solenoide las válvulas que se activan gracias a una señal eléctrica.
Ejemplo: El siguiente símbolo representa una válvula de 4 vías 3 posiciones activada eléctricamente y recuperada por resorte.
Representación Gráfica
OLEOHIDRÁULICA BÁSICA
Válvula solenoide o
electro válvula.

## Slide 34
VER VIDEO VÁLVULA SOLENOIDE O ELECTRO SELECTOR.
OLEOHIDRÁULICA BÁSICA

## Slide 35
Válvulas de Presión.
VÁLVULAS DE PRESIÓN
REGULAR O ALIVIAR LA PRESIÓN
VÁLVULAS DE ALIVIO
VÁLVULAS DE REGULACIÓN
OLEOHIDRÁULICA BÁSICA

## Slide 36
Estas válvulas son las encargadas de mantener la presión dentro de los parámetros o valores, para los que se haya diseñado el circuito y así evitar daños en los componentes.
Para el control de estos parámetros pueden realizar funciones tales como:
Limitar la presión máxima del sistema.
Reducir la presión en ciertas partes del sistema.
Controlar operaciones en secuencia.
Equilibrar el sistema cuando está expuesto a fuerzas
mecánicas externas.
…y otras funciones que impliquen cambios en las presiones de operación.
OLEOHIDRÁULICA BÁSICA
Válvulas de Presión.

## Slide 37
Estas válvulas de modo general se clasifican en:
Se instalan en distintas partes de los sistemas hidráulicos.
Su funcionamiento se basa en un equilibrio entre la presión y la fuerza de un resorte interno de la válvula.
VÁLVULAS DE ALIVIO O DESCARGA
VÁLVULAS REGULADORAS O REDUCTORAS
OLEOHIDRÁULICA BÁSICA
Válvulas de Presión.

## Slide 38
La función principal de esta válvula es, como su nombre lo dice, “aliviar” en el caso que el sistema, por algún desperfecto genere una presión más alta que la adecuada al sistema.
Si se genera una sobre presión esta válvula se abre completamente y envía todo el fluido al estanque dejando el sistema sin presión.
OLEOHIDRÁULICA BÁSICA
Válvulas de Presión.
?
¿Cuál será la función de una válvula de alivio o descarga de presión?

## Slide 39
Válvula de alivio o descarga de presión.
(En algunos casos también llamada de seguridad o relief )
Esta válvula se conecta a la línea de presión y se ubica entre la bomba y el tanque hidráulico.
Normalmente esta válvula se encuentra cerrada y generalmente soporta de un 15% a 20% por sobre la presión normal del sistema.
OLEOHIDRÁULICA BÁSICA
Válvulas de Presión.

## Slide 40
Generalmente esta válvula se regula a la presión normal o de trabajo del sistema es una válvula que funciona normalmente abierta.
La función principal de la válvula reguladora de presión es mantener la presión normal de funcionamiento del sistema.
Esta válvula funciona enviando el fluido a una presión regulada a las válvulas de control. Cuando el sistema no requiere del fluido bajo presión, conecta automáticamente el paso al tanque, enviando solamente el excedente sin perder la presión normal del sistema y en caso de algún requerimiento envía nuevamente todo el fluido al sistema.
OLEOHIDRÁULICA BÁSICA
Válvulas de Presión.
?
¿Cuál será la función de una válvula reguladora o reductora?

## Slide 41
Válvula reguladora o reductora de presión.
OLEOHIDRÁULICA BÁSICA
Válvulas de Presión.

## Slide 42
Válvula reguladora o reductora de presión.
OLEOHIDRÁULICA BÁSICA
Válvulas de Presión.

## Slide 43
Válvula reguladora o reductora
de presión.
OLEOHIDRÁULICA BÁSICA
Válvulas de Presión.

## Slide 44
OLEOHIDRÁULICA BÁSICA
Válvula reguladora o reductora
de presión.
Válvulas de Presión.

## Slide 45
OLEOHIDRÁULICA BÁSICA
Válvula reguladora o reductora
de presión.
Válvulas de Presión.

## Slide 46
OLEOHIDRÁULICA BÁSICA
Válvula reguladora o reductora
de presión.
Válvulas de Presión.

## Slide 47
Esta válvula se conecta en la línea de presión y se ubica entre la bomba y la válvula de control direccional y tiene una derivación al tanque.
OLEOHIDRÁULICA BÁSICA
Válvulas de Presión.
?
¿En qué línea del sistema se ubica una válvula reguladora o reductora de presión?

## Slide 48
Regulan el caudal, o sea delimitan el volumen de líquido por unidad de tiempo que pasa a través del sistema y se utilizan para regular la velocidad de los actuadores (cilindros o motores).
Son instaladas generalmente en las líneas alternas o líneas de trabajo, entre la válvula de control y el actuador, o en aquella línea en que se requiere controlar el caudal.
OLEOHIDRÁULICA BÁSICA
Válvulas de caudal.
?
¿Qué función cumplen las válvulas de caudal?

## Slide 49
VÁLVULAS DE CAUDAL
REGULAR EL CAUDAL DEL SISTEMA
VÁLVULAS DE CAUDAL FIJO
VÁLVULAS DE CAUDAL VARIABLE
OLEOHIDRÁULICA BÁSICA

## Slide 50
VÁLVULAS DE CAUDAL
VÁLVULAS DE CAUDAL FIJO
VÁLVULAS DE CAUDAL VARIABLE
OLEOHIDRÁULICA BÁSICA

## Slide 51
Representación Gráfica
OLEOHIDRÁULICA BÁSICA
Válvulas de caudal fijo.

## Slide 52
Representación Gráfica
OLEOHIDRÁULICA BÁSICA
Válvulas de caudal variable.

## Slide 53
OLEOHIDRÁULICA BÁSICA
Válvulas de caudal variable.

## Slide 54
Si una válvula reguladora de caudal incorpora una válvula antirretorno o check, actúa restringiendo el caudal en una sola dirección.
Representación Gráfica
OLEOHIDRÁULICA BÁSICA
Válvulas de caudal de una vía.

## Slide 55
OLEOHIDRÁULICA BÁSICA
Válvula Orbitrol.
Válvula Orbitrol

## Slide 56
Por sus características tan especiales hemos dejado esta válvula fuera de la clasificación general.
La válvula orbitrol recibe el flujo hidráulico suministrado por la bomba para los efectos del control de la dirección de un vehículo o máquina.
La válvula orbitrol se pone en la base de la columna de dirección, donde el movimiento suministrado por el volante mueve sus mecanismos internos dirigiendo la presión del aceite por medio de líneas flexibles a los actuadores hidráulicos.
Estos actuadores son los encargados de mover la direccionalidad de las ruedas de la máquina.
Su utilización se restringe a la hidráulica móvil.
OLEOHIDRÁULICA BÁSICA
Válvula Orbitrol.

## Slide 57
OLEOHIDRÁULICA BÁSICA
Esquema de un circuito hidráulico de dirección (steering)
con orbitrol.
Válvula Orbitrol.

## Slide 58
OLEOHIDRÁULICA BÁSICA
Video de funcionamiento de Válvula orbitrol.
VER VIDEO VÁLVULA ORBITROL
Válvula Orbitrol.

## Slide 59
FIN DE LA
PRESENTACIÓN
OLEOHIDRÁULICA
BÁSICA 2014
A D O T E C 2 0 1 4
Unidad 2
Componentes 3
MOB UNIDAD 2 PPT 3
COMPONENTES SECCIÓN
CONTROL