## Slide 1
  En estos documentos se utilizarán de manera inclusiva términos como: el estudiante, el docente, el compañero u otras palabras equivalentes y sus respectivos plurales, es decir, con ellas, se hace referencia tanto a hombres como a mujeres.
MÓDULO 5
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS

## Slide 2
ACTIVIDAD 3
IDENTIFICANDO Y MIDIENDO
TRANSISTORES

## Slide 3
OA6. Reemplazar y probar sistemas eléctricos y electrónicos de los vehículos automotrices, tales como sistemas de carga, de arranque, de encendido, de alumbrado y señalización, de cierre centralizado, según indicaciones del fabricante y estándares internacionales.
OBJETIVO DE APRENDIZAJE

## Slide 4
RECORDEMOS
¿QUÉ APRENDIMOS LA ACTIVIDAD ANTERIOR?
IDENTIFICANDO Y MIDIENDO TRANSISTORES
1 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
Aprendimos a utilizar de manera correcta el multímetro. ¿Recuerdas cómo se ocupa? ¿Qué valores mide?
1

## Slide 5
ANTES DE COMENZAR
¡Compartan experiencias con sus compañeros!
ALGUNAS PREGUNTAS
2 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
¿Qué significa para ustedes la palabra “transistor”?
En nuestras vidas cotidianas: ¿Hemos ocupado transistores eléctricos?
¿Pueden identificar y diferenciar un transistor?
TRANSISTORES

## Slide 6
3 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
Identificarás diferentes tipos de transistores eléctricos.
1
Conocerás las diferentes partes del transistor (base-emisor-colector) y su funcionamiento.
2
Realizarás diferentes mediciones, ocupando el multímetro.
3
Al término de la actividad estarás en condiciones de:
MENÚ DE LA ACTIVIDAD
IDENTIFICANDO Y MIDIENDO TRANSISTORES

## Slide 7
DEFINICIÓN
QUÉ SON LOS TRANSISTORES?
4 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
Es un dispositivo electrónico semiconductor que nos va a permitir el control y la regulación de una corriente de gran tamaño, mediante una pequeña señal.
Cumple las funciones de amplificador, oscilador, conmutador o de rectificador.
Cuando hablamos de transistor nos referimos al anglicismo Transfer resistor (resistor de trasferencia).

## Slide 8
5 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
Es una guía alfanumérica en la cual los fabricantes indican los parámetros eléctricos de los diferentes dispositivos semiconductores como: transistores, tiristores, circuitos integrados analógicos y digitales.
IDENTIFICAR PARTES DEL TRANSISTOR
Podemos identificar las siguientes partes : BASE- COLECTOR - EMISOR

## Slide 9
6 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
Según la sucesión de los cristales que forman los transistores, nos podemos encontrar dos tipos de transistores diferentes: de tipo NPN y PNP.
TIPOS DE TRANSISTORES
v
Tanto un tipo como el otro constan de tres terminales llamados base, colector y emisor.
v

## Slide 10
7 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
¿CÓMO FUNCIONA?
A medida que la corriente se hunde desde la base (fluye desde la base hasta la tierra) el transistor está encendido y conduce a través de la alimentación en la carga de salida.
TRANSISTOR PNP
POLARIZACION DEL TRANSISTOR
Recibe tensión positiva en el terminal emisor. El voltaje positivo al emisor permite que la corriente fluya desde el emisor al colector, dado que hay una corriente negativa a la base (corriente que fluye desde la base a tierra).

## Slide 11
TRANSISTOR PNP
8 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación

## Slide 12
9 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
¿CÓMO FUNCIONA?
A medida que aumenta la corriente a la base de un transistor NPN, el transistor se activa cada vez más hasta que se conduce completamente desde el colector al emisor.
A medida que disminuye la corriente a la base de un transistor NPN, el transistor se enciende cada vez menos, hasta que la corriente es tan baja que el transistor ya no conduce a través del colector al emisor y se apaga.
TRANSISTOR PNP
POLARIZACION DEL TRANSISTOR
Recibe tensión positiva en el terminal del colector. Este voltaje positivo al colector permite que la corriente fluya a través del colector al emisor, dado que hay una suficiente corriente base para encender el transistor.
En un transistor NPN, se da una tensión positiva al terminal de colector y la corriente fluye desde el colector al emisor, dado que hay suficiente corriente base.

## Slide 13
TRANSISTOR NPN
10 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación

## Slide 14
11 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
¡Investiga en internet
ocupando tu celular!
¡Comparte tus respuestas!
REFLEXIONEMOS
HAGAMOS UNA PAUSA
¿Quién fue el creador de los transistores?
¿En qué año?
¿Qué importancia tuvo en la historia este invento?

## Slide 15
12 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
UTILIZACIÓN DEL TRANSISTOR
El transistor puede trabajar en las siguientes condiciones:
ESTADOS
CONDUCCIÓN
ACTIVA
SATURACIÓN
Posee un voltaje entre colector y
emisor cercano a cero (Vce aprox. 0 volt).
CORTE
Posee un voltaje entre colector y
emisor máximo (Vce aprox. máximo).

## Slide 16
13 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
SIMULACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DEL TRANSISTOR EN EJEMPLO HIDRÁULICO
= AGUA

## Slide 17
14 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
TRANSISTOR PNP
Intensidad del emisor es la suma de la intensidad del colector + la intensidad base.

## Slide 18
15 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
TRANSISTOR COMO INTERRUPTOR

## Slide 19
16 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
TRANSISTOR COMO INTERRUPTOR
Una pequeña corriente por la base y se cierra el interruptor entre el colector y el emisor permitiendo pasar corriente entre ellos.
Una pequeña corriente por la base permite pasar una corriente entre el colector y el emisor mucho más grande. Corriente pequeña la convertimos (amplificamos) en otra mucho mayor.

## Slide 20
17 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
No posee elementos móviles.
Millones de ciclos de uso.
Resistencia a vibraciones y golpes.
Tamaño pequeño.
Necesitan poca materia prima en su fabricación.
Dato extra: 7 nanómetros es el tamaño del transistor más pequeño, 20 mil veces más pequeño que un pelo humano.
VENTAJAS DEL USO DEL TRANSISTOR

## Slide 21
¿CUÁNTO APRENDIMOS?
IDENTIFICANDO Y MIDIENDO TRANSISTORES
¡Ahora realizaremos una actividad que resume todo lo que hemos visto! ¡Atentos!
REVISEMOS
18 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
3

## Slide 22
ANTES DE COMENZAR LA ACTIVIDAD:
¡ATENCIÓN!
MATERIALES INFLAMABLES: Tener máxima precaución al momento de manipular o extraer el combustible de los sistemas del vehículo (bomba combustible, mangueras de inyección, etc).
PROTECCIÓN OBLIGATORIA DE LA VISTA: Se utilizarán antiparras siempre que exista riesgo de proyección de partículas a los ojos. (aceites, líquidos refrigerantes y de freno, virutas del disco de freno, uso de circuitos eléctricos, etc).
PROTECCIÓN OBLIGATORIA DE LOS PIES: Uso obligatorio de zapatos de seguridad al entrar al taller o laboratorio, en casos que exista riesgo de caídas de objetos pesados.
Manipular herramientas cuidadosamente.
Asegurar la integridad física propia y del grupo de trabajo.
Circular solo por las zonas de seguridad demarcadas.
Toda actividad debe desarrollarse bajo supervisión de la persona a cargo del taller o laboratorio.
PROTECCIÓN OBLIGATORIA DE LAS MANOS: Se utilizarán siempre guantes de protección cuando se manipulen cualquier tipo de fluidos, en uso de herramientas e intervención del motor, desarme de partes y trabajo en sistemas eléctricos.

## Slide 23
ACTIVIDAD PRÁCTICA
19 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
¡PRACTIQUEMOS!
IDENTIFICANDO Y MIDIENDO TRANSISTORES
Ahora realizaremos una actividad práctica.
Te sugerimos seguir las instrucciones que van
Adjuntas en la guía que el profesor te entregará.
3

## Slide 24
IDENTIFICANDO Y MIDIENDO TRANSISTORES
¡No olvides contestar y entregar el ticket de salida!
¡Hasta la próxima!
20 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
TICKET DE SALIDA
ANTES DE TERMINAR:
3