## Slide 1
  En estos documentos se utilizarán de manera inclusiva términos como: el estudiante, el docente, el compañero u otras palabras equivalentes y sus respectivos plurales, es decir, con ellas, se hace referencia tanto a hombres como a mujeres.
SECTOR ELECTRICIDAD | NIVEL 4° MEDIO
MÓDULO 8
AUTOMATIZACIÓN
DE SISTEMAS
ELÉCTRICOS
INDUSTRIALES

## Slide 2
MÓDULO 8 | AUTOMATIZACIÓN DE SISTEMAS ELÉCTRICOS INDUSTRIALES
ACTIVIDAD 3
SENSORES DE POSICIÓN Y DETECCIÓN

## Slide 3
Maneja y ajusta los parámetros en los equipos y los sistemas eléctricos y electrónicos utilizados en el control de procesos, según los requerimientos operacionales del equipo o planta y la normativa eléctrica vigente.
APRENDIZAJE ESPERADO
METODOLOGÍA SELECCIONADA
Texto Guía

## Slide 4
Actividad de conocimientos previos
Sensor de Posición
Actividad Cuánto Aprendimos
Ticket de Salida
1
2
3
SENSORES DE POSICIÓN Y DETECCIÓN
MENÚ DE LA ACTIVIDAD
4

## Slide 5
CONOCIMIENTOS PREVIOS
SENSORES DE POSICIÓN
Y DETECCIÓN
Ahora veamos cómo lo que ya has aprendido refuerza y mejora lo que estás a punto de aprender.
ACTIVIDAD
3

## Slide 6
SENSOR DE POSICIÓN
¿Conoces estos sensores?
SENSOR DE FINAL DE CARRERA
SENSOR INFRARROJO

## Slide 7
SENSOR DE POSICIÓN
¿Qué crees que tienen en común?
A pesar de que su funcionamiento es distinto, ambos pueden ser usados para medir posición.

## Slide 8
SENSOR DE POSICIÓN
¿Qué entendemos por posición?
Manera de estar situado alguien o algo en el espacio.

## Slide 9
SENSOR DE POSICIÓN
¿En dónde podemos sensar la posición?
Cintas Transportadoras
Sensores IR

## Slide 10
SENSOR DE POSICIÓN
¿En dónde podemos sensar la posición?
Ascensores
Final de Carrera

## Slide 11
SENSOR DE POSICIÓN
¿En dónde podemos sensar la posición?
Control de Motores: podemos sensar la posición angular en un motor.

## Slide 12
SENSOR DE POSICIÓN
¿En dónde podemos sensar la posición?
Robot Móvil: Podemos medir la posición de la línea y generar un desplazamiento

## Slide 13
SENSOR DE POSICIÓN
¿Cómo funciona el sensor óptico Infrarrojo (IR)?
En su interior se encuentra un diodo led y un fototransistor.
Este led emite una luz infrarroja que se refleja en los objetos. Esta luz reflejada es detectada por el fototransistor.

## Slide 14
SENSOR DE POSICIÓN
Modelos de sensores IR
Sensor infrarrojos modelos industriales.
CARACTERÍSTICAS
TENSIÓN ALIMENTACIÓN 24V
CORRIENTE CONSUMO 0,01A
SALIDA NPN O PNP

## Slide 15
SENSOR DE POSICIÓN
Modelos de sensores IR
A continuación se presenta un sensor modelo CNY70 para prototipos y su esquema eléctrico.

## Slide 16
SENSOR DE POSICIÓN
¿Cómo funciona el sensor final de carrera?
En su interior se encuentran dos interruptores, uno normal cerrado y otro normal abierto. Ambos con un punto en común.

## Slide 17
SENSOR DE POSICIÓN
Modelos de sensores IR
Sensor final de carreras modelos industriales.
CARACTERÍSTICAS
PALANCA HORIZONTAL CON ROLDANA
TENSIÓN ADMISIBLE 250VAC
CORRIENTE ADMISIBLE 15A

## Slide 18
Manipular cuidadosamente herramientas.
Toda actividad debe desarrollarse bajo supervisión de la persona a cargo del taller o laboratorio.
Utilizar EPPs para el autocuidado.
Ser ordenado con el área de trabajo.
Ser cuidadoso y respetuoso con los integrantes del equipo de trabajo, asegurando la integridad física de todos.
¡ATENCIÓN!
ANTES DE COMENZAR LA ACTIVIDAD:

## Slide 19
¿CUÁNTO APRENDIMOS?
SENSORES DE POSICIÓN Y DETECCIÓN
¡Ahora realizaremos una actividad que resume todo lo que hemos visto!
¡Atentos, atentas!
REVISEMOS
3

## Slide 20
TICKET DE SALIDA
ANTES DE TERMINAR:
SENSORES DE POSICIÓN Y DETECCIÓN
¡No olvides contestar y entregar el Ticket de Salida!
¡Hasta la próxima!