## Slide 1
  En estos documentos se utilizarán de manera inclusiva términos como: el estudiante, el docente, el compañero u otras palabras equivalentes y sus respectivos plurales, es decir, con ellas, se hace referencia tanto a hombres como a mujeres.
SECTOR METALMECÁNICA | NIVEL 4° MEDIO
MÓDULO 7
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS HIDRÁULICOS Y NEUMÁTICOS

## Slide 2
MÓDULO 7 | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS HIDRÁULICOS Y NEUMÁTICOS
ACTIVIDAD 5
CONVERTIDOR DE PAR O TORQUE

## Slide 3
3
OBJETIVO DE APRENDIZAJE
Reparar y probar sistemas hidráulicos y neumáticos, responsables de diversas funciones en los vehículos, tales como suspensión, sistema de dirección, frenos y transmisión de potencia manual y automática, utilizando las herramientas e instrumentos apropiados, de
acuerdo a las especificaciones
técnicas del fabricante y
estándares internacionales.

## Slide 4
RECORDEMOS
¿QUÉ APRENDIMOS LA ACTIVIDAD ANTERIOR?
LABORATORIO DE HIDRÁULICA
1
Reconociste de manera correcta diferentes componentes utilizados para armar diferentes circuitos hidráulicos.
2
Realizaste mediciones de caudal y presión.
3
Interpretaste simbología, diagramas y planos de circuitos básicos hidráulicos.
4
Armaste y probaste diferentes circuitos hidráulicos.
5
Resolviste problemas de aplicaciones practicas en circuitos hidráulicos.

## Slide 5
ANTES DE COMENZAR
¿Pueden identificar sus componentes?
¡Compartan experiencias con sus compañeros!
ALGUNAS PREGUNTAS
¿Qué saben de los convertidores de par o torque?
CONVERTIDOR DE PAR O TORQUE
¿Puede explicar la función de cada componente?
¿Pueden señalar aplicaciones del convertidor?

## Slide 6
5
MENÚ DE LA ACTIVIDAD
1
2
3
4
5
Visitamos un taller de reparación de maquinaria pesada para observar y requerir información del convertidor.
Desarmarán un convertidor.
Reconocerán sus componentes.
Describirán la función o funcionamiento de sus distintas partes o componentes.
Al término de la actividad estarás en condiciones de:
CONVERTIDOR DE PAR O TORQUE
Desarrollarán una investigación sobre el convertidor de par o torque.
6
Reconocerán posibles fallas diagnostico y reparación.

## Slide 7
Fue creado en la primera década del siglo XX por el ingeniero eléctrico Hermann Föttinger para las turbinas, y se utiliza la hidrodinámica como embrague hidráulico para conectar el movimiento del motor, con la transmisión.
EL CONVERTIDOR DE PAR O TORQUE
Actúa como un variador de velocidad y un convertidor de par.
Se emplea en vehículos livianos a pesados, transporte, maquinaria pesada, la industria, etc.

## Slide 8
S2
S2
ACOPLAMIENTO FLUIDO O DE LÍQUIDO
Un ejemplo típico para mostrar y explicar el funcionamiento básico del acoplamiento fluido (aplicado en el convertidor par), es el de dos ventiladores juntos y enfrentados, uno conectado a la electricidad y el otro no. Al comenzar a funcionar el ventilador conectado, también comienza a girar el otro, a través el aire impulsado por el primero.

## Slide 9
S2
S2
PARTES PRINCIPALES
En los convertidores modernos, encontramos tres componentes principales:
Dos turbinas, una denominada bomba o turbina impulsora, unida al cuerpo del convertidor y al motor.
Otra llamada simplemente turbina o turbina impulsada, unida al eje de salida o eje de entrada de la transmisión.
Estos dos elementos mencionados se encuentran dentro de una carcasa y se unen hidráulicamente por un fluido, no hay contacto mecánico entre la bomba y la turbina (están muy juntos, pero no unidos mecánicamente).
El tercer componente es el estator, que se ubica entre la bomba y la turbina.
Fotografía: L. Vega Díaz

## Slide 10
S2
S2
MEJORANDO LA EFICIENCIA
Con este objetivo se incorporan cuatro componentes:
El estator, que redirige el flujo de aceite.
Un embrague unidireccional o de rueda libre (de polines o cuñas) en el estator, que mantiene fijo al estator, pero que le permite girar libremente entre la bomba y la turbina cuando estas igualan sus velocidades.
Un embrague de bloque del convertidor, en ingles Lock-Up Clutch, que impide el resbalamiento entre bomba y turbina, fijando la turbina, por la parte posterior de esta, al cuerpo del convertidor.
Mecanismo de amortiguación del embrague de bloqueo o lock up.
Fotografía: L. Vega Díaz

## Slide 11
Tapa o carcasa del convertidor.
Turbina impulsora, impeller, bomba.
Engranaje.
Entrada de aceite (liquido hidráulico).
Engranaje de salida.
Eje de salida, entrada a la transmisión.
Turbina.
Estator.
Montaje.
Salida de aceite.
COMPONENTES DEL CONVERTIDOR DE TORQUE, DE MAQUINARIA PESADA

## Slide 12
Veamos el siguiente video que nos explica el funcionamiento del convertidor par!
¿Cómo funciona un convertidor de par?
VIDEO
VEAMOS EL SIGUIENTE

## Slide 13
¿CUÁNTO APRENDIMOS?
CONVERTIDOR DE PAR O TORQUE
¡Ahora realizaremos una actividad que resume todo lo que hemos visto! ¡Atentos!
REVISEMOS
5

## Slide 14
ANTES DE COMENZAR LA ACTIVIDAD:
¡ATENCIÓN!
Materiales inflamables: Tener máxima precaución al momento de manipular o extraer el combustible de los sistemas del vehículo (bomba combustible, mangueras de inyección, etc).
Protección obligatoria de la vista: Se utilizarán antiparras siempre que exista riesgo de proyección de partículas a los ojos. (aceites, líquidos refrigerantes y de freno, virutas del disco de freno, uso de circuitos eléctricos, etc).
Protección obligatoria de los pies: Uso obligatorio de zapatos de seguridad al entrar al taller o laboratorio, en casos que exista riesgo de caídas de objetos pesados.
Manipular herramientas cuidadosamente.
Asegurar la integridad física propia y del grupo de trabajo.
Circular solo por las zonas de seguridad demarcadas.
Toda actividad debe desarrollarse bajo supervisión de la persona a cargo del taller o laboratorio.
Protección obligatoria de las manos: Se utilizarán siempre guantes de protección cuando se manipulen cualquier tipo de fluidos, en uso de herramientas e intervención del motor, desarme de partes y trabajo en sistemas eléctricos.

## Slide 15
ACTIVIDAD PRÁCTICA
¡PRACTIQUEMOS!
CONVERTIDOR DE PAR O TORQUE
Ahora realizaremos una actividad práctica.
Te sugerimos seguir las instrucciones que van
Adjuntas en la guía que el profesor te entregará.
5

## Slide 16
TICKET DE SALIDA
ANTES DE TERMINAR:
CONVERTIDOR DE PAR O TORQUE
¡No olvides contestar la Autoevaluación y entregar el Ticket de Salida!
¡Hasta la próxima!